| BTA 0313 | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten - | ______________ Freigabe |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Kohlendioxid, tiefkalt und fest (Trockeneis) |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Gas/Dämpfe sind schwerer als Luft. Hohe Konzentration durch Ansammlung in geschlossenen Räumen, Arbeitsgruben, Kellern, Fahrzeugen, Kanalisation u.a. kann Ersticken hervorrufen. Symptome: Schläfrigkeit, Unwohlsein, Atemnot, Verlust der Bewegungsfähigkeit , Verlust des Bewusstseins. Betroffene Personen bemerken das Ersticken nicht! Direkter, ungeschützter Hautkontakt mit dem Produkt kann Kaltverbrennungen bzw. ernsthafte Erfrierungen sowie schwere Augenschäden hervorrufen. Trockeneis ist sehr kalt und hat eine Temperatur von ca. -78 °C. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Lagerung im geeigneten, isolierten Behälter bei einer Außentemperatur von unter 50° C. Druckausgleich, Kältefestigkeit und Kennzeichnung beachten. Behälter vor Sonneneinstrahlung schützen. Lagerbehälter nicht fest verschließen (Explosionsgefahr durch Druckanstieg). Für ausreichende Lüftung sorgen, dabei auf gute bodennahe Belüftung achten. Nie in Kellern oder Gruben sowie an Treppenabgängen, Kanaleinläufen, Kellerschächten usw. lagern. Gas nicht einatmen - Erstickungsgefahr. Kontakt mit Wasser verhindern, z. B. durch dichte Verpackung von zu kühlenden Produkten. Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist (Gefahr der Kaltversprödung bei Kunststoffen). Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Zum Zerkleinern von Trockeneis dichtschließende Schutzbrille tragen. Beim Zerkleinern wegfliegen von Splittern vermeiden, z. B. mit Tuch abdecken. Trockeneis immer mit isolierten Schutzhandschuhen (Material: Leder) anfassen. Nie in den Mund nehmen! Vor dem Zugriff Dritter schützen. Im Aufzug nicht gleichzeitig mit Personen transportieren, Warnschild: „Gefahrstofftransport – Betreten verboten“ aufstellen. Beim Transport von Trockeneis mit Fahrzeugen: Nur geeignete und verschlossene Behälter wählen – Druckausgleich beachten. Behälter mit Trockeneis vor Sonneneinstrahlung schützen. Behälter entsprechend kennzeichnen. Für gute Belüftung sorgen, z. B. durch allseits geöffnete Fahrzeugfenster. |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
|  | Nach Verschütten: Gebiet räumen. Beim Betreten des Bereiches umluftunabhängiges Atemgerät benutzen. Für ausreichend Lüftung sorgen. Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. Behälter wenn möglich aus der Gefahrenzone bringen. Feuerwehr auf Trockeneis hinweisen. |  |
| ERSTE HILFE |
|  | Notruf 110/112 Verletzte Person aus dem Gefahrenbereich bringen – Selbstschutz beachten! Nach Hautkontakt: Erwärmung durch Körperwärme, nicht reiben. Blasen nicht öffnen. Nach Einatmen: Für viel Frischluftzufuhr sorgen. Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt: bei geöffneten Augenlidern mind. 15 Minuten unter fließendem handwarmen Wasser ausspülen. Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken: Mund ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | Reste von Trockeneis bei guter Lüftung und unter Aufsicht verdampfen lassen. Vor dem Zugriff von Dritten schützen. |